# Elementos y accesorios de maniobras

Edición 2007

John osses.

### Resistencia de los Estrobos en Kg.

| DIAMETRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4'' | 500 | 375 | 1000 | 996 | 966 |
| 5/16'' | 180 | 585 | 1560 | 1554 | 1507 |
| 3/8'' | 1215 | 911 | 2430 | 2421 | 2347 |
| 7/16'' | 1472 | 1104 | 2944 | 2933 | 2844 |
| 1/2'' | 2170 | 1628 | 4340 | 4323 | 4192 |
| 9/16'' | 2380 | 1785 | 4760 | 4742 | 4598 |
| 5/8'' | 3110 | 2333 | 6220 | 6196 | 6008 |
| 3/4'' | 4390 | 3293 | 8780 | 8746 | 8481 |
| 7/8'' | 5880 | 4410 | 11760 | 11715 | 11359 |
| 1'' | 8220 | 6165 | 16440 | 16377 | 15880 |
| 1 1/8'' | 10220 | 7665 | 20440 | 20362 | 19743 |
| 1 1/4'' | 12440 | 9330 | 24880 | 24785 | 24032 |
| 1 1/3'' | 14900 | 11175 | 29800 | 29686 | 28784 |
| 1 1/12 | 17560 | 13170 | 35120 | 34986 | 33923 |

| DIAMETRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4'' | 870 | 707 | 500 | 259 |
| 5/16'' | 1358 | 1103 | 780 | 404 |
| 3/8'' | 2115 | 1718 | 1215 | 629 |
| 7/16'' | 2563 | 2082 | 1472 | 762 |
| 1/2'' | 3778 | 3069 | 2170 | 1123 |
| 9/16'' | 4143 | 3366 | 2380 | 1232 |
| 5/8'' | 5414 | 4398 | 3110 | 1610 |
| 3/4'' | 7643 | 6208 | 4390 | 2272 |
| 7/8'' | 10237 | 8316 | 5880 | 3044 |
| 1'' | 14311 | 11625 | 8220 | 4255 |
| 1 1/8'' | 17792 | 14454 | 10220 | 5290 |
| 1 1/4'' | 21657 | 17593 | 12440 | 6440 |
| 1 1/3'' | 25940 | 21072 | 14900 | 7713 |
| 1 1/12 | 30571 | 24834 | 17560 | 9090 |

Eslingas de cadenas

Cadena grado 8

Eslabón maestro de uno y dos ramales

Eslabón maestro tres y cuatro ramales

Eslabón maestro de un ramal conexión directa

Eslabón maestro de dos ramales de conexión directa

Eslabón maestro de tres ramales conexión directa

Eslabón maestro de cuatro ramales conexión directa

Conector articulado

#### Triángulo- triángulo

#### Triangulo Choker

Eslabón eslinga

Destorcerdor de ojo – ojo

Cancamo regular con hombro y simple con tuerca

Cancamo mecánico con hombro UNC

Cancamo mecánico con hombro UNF

Cancamo articulado soldado LBS

Cancamo articulado giratorio LBG

Cancamo articulado

Eslabón Pera

Eslabón redondo

Guarda cabos

Medio estribo reforzado

Estibo completo reforzado

Abrazadera simple y doble

#### Eslingas de cadena de un ramal

| CO/SOO | SOS | SOG | SOF | ASOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eslinga de una cadena con eslabón maestro en cada extremo | Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho para eslinga | Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho de amarre | Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho de fundición. | Eslinga de cadena ajustable con eslabón maestro y gancho para eslinga |

| SOSH | SSS | SGG | SGS | SSHSH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eslinga de una cadena con gancho en cada extremo. | Eslinga de una cadena con gancho de amarre en cada extremo | Eslinga de una cadena con gancho y gancho para eslinga | Eslinga de cadena con gancho de seguridad en ambos extremos |

Eslingas de cadena de dos ramales

| DOS | DOG | DOF | DOSH | DOO | ADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho para eslinga | Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho para amarre | Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho de fundición | Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho de seguridad | Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro dos eslabones maestros | Eslinga de una cadena ajustable con eslabón maestro y gancho para eslinga |

Eslingas de cadenas de tres ramales

| TOS | TOSH | TOG | TOF | TOO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho para eslinga | Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho de seguridad | Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho para amarre | Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho de fundición | Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y tres eslabones maestros |

Eslingas de cadenas de cuatro ramales

| QOS | QOSH | QOG | QOF | QOO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y ganchos eslingas | Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y ganchos seguridad | Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y ganchos acortadores | Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y ganchos de fundición | Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y eslabones maestros |

# Eslingas Planas de poliéster

Eslingas planas de poliéster  con sus gasas reforzadas fabricadas bajo

Normas DIN, ISO y CEN.  Coeficiente de seguridad 7:1

Tabla de trabajo para eslingas tipo 1-2-3y4

Carga de trabajo para eslingas tipo 5

Protecciones anticorte para eslingas

Eslingas para cañerías, tubos y mangueras

Eslingas para mármol y vidrio

Grilletes

| GRILLETESG4161 o G209 Galvanizado | Medidas (pulg.) | Cargas de trabajo (tns) | GRILLETES G5151 o G210 Galvanizado | Medidas (pulg.) | Cargas de trabajo (tns) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3/16 | 1/3 |  | 3/16 | 1/3 |
|  | 1/4 | 1/2 |  | 1/4 | 1/2 |
|  | 5/16 | 3/4 |  | 5/16 | 3/4 |
|  | 3/8 | 1 |  | 3/8 | 1 |
|  | 7/16 | 11/2 |  | 7/16 | 11/2 |
|  | 1/2 | 2 |  | 1/2 | 2 |
|  | 5/8 | 3 1/4 |  | 5/8 | 3 1/4 |
|  | 3/4 | 4 3/4 |  | 3/4 | 4 3/4 |
|  | 7/8 | 6 1/2 |  | 7/8 | 6 1/2 |
|  | 1 | 8 1/2 |  | 1 | 8 1/2 |
|  | 1 1/8 | 9 1/2 |  | 1 1/8 | 9 1/2 |
|  | 1 1/4 | 12 |  | 1 1/4 | 12 |
|  | 1 3/8 | 13 1/2 |  | 1 3/8 | 13 1/2 |
|  | 1 1/2 | 17 |  | 1 1/2 | 17 |
|  | 1 3/4 | 25 |  | 1 3/4 | 25 |
|  | 2 | 35 |  | 2 | 35 |
|  | 2 1/2 | 55 |  | 2 1/2 | 55 |
| G 2130 Galvanizado | Medidas (pulg.) | Cargas de trabajo (tns) | G 2150 Galvanizado | Medidas (pulg.) | Cargas de trabajo (tns) |
|  | 3/16 | 1/3 |  | 3/16 | No comercial |
|  | 1/4 | 1/2 |  | 1/4 | 1/2 |
|  | 5/16 | 3/4 |  | 5/16 | 3/4 |
|  | 3/8 | 1 |  | 3/8 | 1 |
|  | 7/16 | 1 1/2 |  | 7/16 | 1 1/2 |
|  | 1/2 | 2 |  | 1/2 | 2 |
|  | 5/8 | 3 1/4 |  | 5/8 | 3 1/4 |
|  | 3/4 | 4 3/4 |  | 3/4 | 4 3/4 |
|  | 7/8 | 6 1/2 |  | 7/8 | 6 1/2 |
|  | 1 | 8 1/2 |  | 1 | 8 1/2 |
|  | 1 1/8 | 9 1/2 |  | 1 1/8 | 9 1/2 |
|  | 1 1/4 | 12 |  | 1 1/4 | 12 |
|  | 1 3/8 | 13 1/2 |  | 1 3/8 | 13 1/2 |
|  | 1 /12 | 17 |  | 1 /12 | 17 |
|  | 1 3/4 | 25 |  | 1 3/4 | 25 |
|  | 2 | 35 |  | 2 | 35 |
|  | 2 1/2 | 55 |  | 2 1/2 | 55 |
|  | 3 | 85 |  | 3 | 85 |
|  | 3 1/2 | 120 |  | 3 1/2 | No comercial |
|  | 4 | 150 |  | 4 | No comercial |

| TABLA DE CONVERSION |
| --- |
| Para convertir | Multiplique por |
| Atmósferas a libras p/pulg. cuad. | 14,70 |
| Calorías a Unidades Term. Británicas (BTU | 3,968 |
| Centímetros cuad. a pulg. cuad. | 0,1550 |
| Centímetros a pulgadas | 0,3937 |
| Galones americanos a litros | 3,7854 |
| Galones ingleses a litros | 4,536 |
| H.P. a watts | 746,0 |
| Kilos por metro a libras por pie | 0,672 |
| Kilos a libras | 2,205 |
| Kilos a toneladas | 0,0009842 |
| Kilómetros a millas | 0,6214 |
| Litros a pulgadas cúbicas | 61,03 |
| Libras a gramos | 453,6 |
| Libras a kilos | 0,4536 |
| Libras por pulgadas cuad. a atmósferas | 0,06803 |
| Metros a pies | 3,281 |
| Metros cuadrados a pies cuadrados | 10,76 |
| Millas a kilómetros | 1,609 |
| Milímetros a pulgadas | 0,0394 |
| Onzas a gramos | 28,35 |
| Pies cuadrados a metros cuadrados | 0,09290 |
| Pies cúbicos a metros cúbicos | 0,02832 |
| Pies a metros | 0,3048 |
| Pulgadas a centímetros | 2,540 |
| Pulgadas a milímetros | 25,40 |
| Pulgadas cuadradas a centímetros cuadrados | 6,452 |
| Toneladas a kilos | 1016 |
| Unidades termales Brit (BTU) a calorías | 0,252 |

| EQUIVALENTES DE PRESION |
| --- |
| PRESION O COLUMNA | Lb./Pulg.2 (PSI) | LB/PIE 2 | ATMOSFERAS | KG/CM2 | KG/M2 |
| LB/PULG.2 (PSI) | 1 | 144 | 0,068046 | 0,07307 | 703,067 |
| LB/PIE2 | 0,0069445 | 1 | 0,000473 | 0,000488 | 4,88241 |
| ATMOSFERAS | 14,2234 | 2116,22 | 1 | 1,0332 | 10332,27 |
| KG/CM.2 | 14,2234 | 2048,17 | 0,96784 | 1 | 10000 |
| KM/M.2 | 0,001422 | 0,204317 | 0,0000968 | 0,0001 | 1 |
| PULG. AGUA | 0,433103 | 62,3668 | 0,029571 | 0,030045 | 34,50 |
| PIES AGIA | 0,433103 | 62,3668 | 0,029471 | 0,030045 | 34,50 |
| PULG. MERCURIO | 0,491157 | 70,7266 | 0,033421 | 0,03453 | 345,316 |
| MM. MERCURIO | 0,0193368 | 2,78450 | 0,003158 | 0,0013595 | 13,59509 |

Equivalentes de milímetros a pulgadas Pulg. Milímetros Pulg. Milímetros Pulg. Milímetros 1/64 0,39 31/64 12,30 61/64 24,20 1/32 0,79 1/2 12,70 31/32 24,60 3/63 1,19 33/64 13,09 63,64 25,00 1/16 1,58 17/32 13,49 1 25,40 5/64 1,98 35/64 13,89 11/4 31/75 3/32 2,38 9,16 14,28 11/2 38,10 7/64 2,77 37/64 14,68 13/4 44,45 1/8 3,17 19/32 15,08 2 50,80 9/64 3,57 39/64 15,47 21/4 57,15 5/32 3,96 5/8 15,87 21/2 63,50 11/64 4,36 41/64 16,27 23/4 69,85 3/16 4,76 21/32 16,66 3 76,20 13/64 5,15 43/64 17,06 31/4 82,55 7/32 5,55 11/16 17,46 31/2 88,90 15/64 5,95 45/64 17,85 33/4 95,25 1/4 6,35 23/32 18,25 4 101,60 17/64 6,74 47/64 18,65 41/4 107,95 9/52 7,14 3/4 19,05 41/2 114,30 19/64 7,54 49/64 19,44 43/4 120,65 5/16 7,93 25/32 19,84 5 127,00 21/64 8,33 51/64 20,24 6 152,40 11/32 8,73 13/16 20/63 7 177,80 23/64 9,12 53/64 21,03 8 203,20 3/8 9,52 27,32 21,43 9 228,60 25/64 9,92 55/64 21,82 10 254,00 13/32 10,31 7/8 22,22 11 279,40 27/64 10,71 57/64 22/62 12 304,80 7/16 11,11 29/32 23,01 13 330,20 29/64 11,50 59/54 23,41 14 355,60 15/32 11,90 15/16 23,81 15 381,00

Características de los pernos imperiales

La resistencia del perno está determinada por su diámetro y por el material del cual está hecho. Las dimensiones de los pernos están descritas más abajo. La resistencia y tipo de acero del perno están marcados en alto relieve en la cabeza de los pernos. Los pernos de la serie imperial (pulgadas) usados en mecánica están fabricados según la SAE, norma J429; mientras que los pernos usados en estructuras están fabricados según las normas de la ASTM. Dimensiones del perno según información de: ANSI B18.2.1 (Hexagonal y Heavy Hex) ASTM A325 and A490 (Pernos estructurales) AISC Manual of Steel Construction (Todos)

| Características de los pernos milimétricos |
| --- |
| La resistencia del perno está determinada por su diámetro y por el material del cual está hecho. Las dimensiones del perno están descritas en más abajo. La resistencia y tipo de acero del perno están marcados en alto relieve en la cabeza de los pernos. Los pernos de la serie milimétrica usados en mecánica están fabricados según las normas DIN 931 (y otros); mientras que los pernos usados en estructuras están fabricados según las normas DIN 6914 (y otras). |
| Designación para pernos según DIN |
| Clase |  | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 14.9 |
| Denominación antigua |  | 4A | 4D | 4S | 5D | 5S | 6S | 6G | 8G | 10K | 12K |  |
| Resistencia estática Rm = σB en N/mm2 | nom mín. | 300 330 | 400 400 | 400 420 | 500 500 | 500 520 | 600 600 | 600 600 | 800 800 | 1,000 1,040 | 1,200 1,220 | 1,400 |
| Límite de fluencia Rel = σS en N/mm2 | nom mín. | 180 190 | 240 240 | 320 340 | 300 300 | 400 420 | 480 480 | 540 540 |  |  |  |  |
| Límite 0.2 % Rp0.2 = σ0.2% en N/mm2 | nom mín. |  |  |  |  |  |  |  | 640 640 | 900 940 | 1,080 1,100 | 1,260 |
| Trabajo de resiliencia en Joule | mín. |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 | 20 | 15 |  |
| Alargamiento de rotura (probeta corta) en % |  | 25 | 22 | 14 | 20 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| Dureza Brinell HB | mín. máx. | 90 209 | 114 209 | 124 209 | 147 209 | 152 209 | 181 238 | 183 238 | 219 285 | 295 363 | 353 412 |  |
| Dureza Vickers HV | mín. máx. | 95 220 | 120 220 | 130 220 | 155 220 | 160 220 | 190 250 | 194 250 | 230 300 | 310 382 | 372 434 |  |
| Dureza Rockwel HRB | mín. máx. | 52 95 | 67 95 | 71 95 | 79 95 | 82 95 | 89 99 | 90 99 |  |  |  |  |
| Dureza Rockwell HRC | mín. máx. |  |  |  |  |  |  |  | 20 30 | 31 39 | 38 44 |  |
| Otras marcas en los pernos se refieren mayormente al fabricante. |
| Material para fabricación de pernos y tuercas |
| Clase | Fabricación del perno en: |  | Fabricación de la tuerca en: | Clase |
|  | Caliente | Frío | Torno |  | Caliente | Torno |  |
| 3.6 | St34 | St34 | St34KG |  | St37 St50, C35 | St37KG, 9S20KG St50KG, 35S20KG | 4 5 |
| 4.6 | St37, C15 | St34, St37 | St37KG, 9S20KG |  |  |  |  |
| 5.6 | St 50, C35 | Cq22, Cq35 | C35KG, 35S20KG |  | C35, C45 | St50K, C35K | 6 |
| 6.8 |  |  | St50K, C35K |  | St37 | C35, C45, 35S20 St37KG, 9S20KG | 8 4 |
| 8.8 | C35, C45 | Cq35, Cq45 | C35, C45 |  |  |  |  |
| 10.9 | 41Cr4 | 41Cr4 |  |  | St50, C35 | St50KG, 35S20KG | 5 |
| 12.9 | 42CrMo4 | 42CrMo4 |  |  |  |  |  |
| Combinación ideal de pernos y tuercas |
| Perno | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 14.9 |
|  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Convenciones Pernos: la primera cifra da el 1 % de la resistencia mínima a la tracción R m (equivale a la resistencia estática σB) en N/mm2 la segunda cifra da el décuplo de la relación entre la fluencia mínima Rel (equivalente al límite de fluencia σS) y la resistencia mínima a la tracción ambas cifras multiplicadas entre sí dan el 10% del límite de fluencia mínima aparte de llevar estos dos grupos de números (separados por un punto), puede llevar la marca y/ó logotipo del fabricante Tuercas: la única cifra da el 1% de la tensión de prueba σL en N/mm2, que equivale a la resistencia mínima a la tracción Rm (resistencia estática σB) de un perno que se puede emparejar con esta tuerca, sin destruir la rosca durante la prueba. la mayor capacidad de carga (al menor costo) de un conjunto perno-tuerca está dada cuando coinciden el primer grupo de las marcas del perno y el de la tuerca |
| Dimensión de las cabezas hexagonales y Allen |
| DIN 272 Normal | Llave | DIN 272 Normal | Llave | DIN 272 Normal | Llave |
|  | Para tuercas | Allen |  | Para tuercas | Allen |  | Para tuercas | Allen |
| M 2 | 4 | 1.5 | M 14 | 22, 23, 24 | 12 | M 45 | 70 | 36 |
| M 2.3 | 4.5 |  | M 16 | 21, 24, 26 | 14 | M 48 | 75 | 36 |
| M 2.6 | 5 |  | M 18 | 27 | 14 | M 52 | 80 | 41 |
| M 3 | 5.5 | 2.5 | M 20 | 27, 30, 34 | 17 | M 56 | 85 | 46 |
| M 3.5 | 6 |  | M 22 | 32, 34, 36, 41 | 17 | M 60 | 90 | 50 |
| M 4 | 7 | 3 | M 24 | 36, 41 | 19 | M 64 | 95 | 55 |
| M 5 | 7, 8, 9 | 4 | M 27 | 41, 46 | 19 | M 68 | 100 | 60 |
| M 6 | 8, 10 | 5 | M 30 | 46, 50 | 22 | M 72 | 105 | 65 |
| M 7 | 11 | 6 | M 33 | 50, 55 | 24 | M 76 | 110 |  |
| M 8 | 10, 13 | 6 | M 36 | 55, 60 | 27 | M 80 | 115 |  |
| M 10 | 13, 15, 17 | 8 | M 39 | 60, 65 | 30 | M 90 | 130 |  |
| M 12 | 15, 18, 19, 21 | 10 | M 42 | 65 | 32 | M100 | 145 |  |

Pernos

| PERNO HEXAGONAL PULGADAS |  |
| --- | --- |
| Diámetros | 1/4" hasta 1.1/2". |
| Largos | 1/2" hasta 18". |
| Material | Acero según SAE G1, G2, G5, G8 y Acero Inoxidable (AISI 316). |
| Terminación | Negra (Pavonado), Cincado Electrolítico. |
| Marca de Grados SAE, ASTM para pernos hexagonales de Acero |
| Marca | Especificación | Usos recomendados |
|  | SAE Grado 1 ASTM A 307 | Para requerimientos de baja resistencia. En metal mecánica, motores eléctricos, línea blanca, electrónica, usos generales. |
|  | SAE Grado 2 Pavonado | Para resistencia media, en construcción, maquinaria liviana automotriz (piezas no afecta a fuertes tensiones). y estructurales livianas. |
|  | SAE Grado 5 ASTM A 449 | Para requerimientos de alta resistencia, en ruedas de vehículos, partes y piezas automotrices, máquinas, herramientas y matrices. |
|  | SAE Grado 8 | Para requerimientos similares a la anterior y maquinaria pesada |
| PERNO HEXAGONAL METRICO |  |
| Diámetros | 6 mm hasta 20 mm. |
| Largos | 10 mm hasta 120 mm. |
| Material | Ac. según clase de resistencia ISO 5.8, 8.8 y 12.9 Acero Inox. (AISI 316). |
| Terminación | Negra (Pavonado), Cincado Electrolítico. |
| Marca de Clases de resistencia ISO 898 para pernos hexagonales de Acero |
| Marca | Especificación | Usos recomendados |
|  | ISO Clase 5.8 | Para requerimientos de resistencia media, en construcciones, máquinas livianas y piezas automotrices no afectas a fuertes tensiones, etc. |
|  | ISO Clase 8.8 | Para requerimientos de alta resistencia, en ruedas de vehículos, partes y piezas automotrices. Máquinas, herramientas y matrices |
|  | ISO Clase 12.9 | Para requerimientos de alta resistencia, en ruedas de vehículos, partes y piezas automotrices. Máquinas, herramientas y matrices |
| PERNO HEXAGONAL ESTRUCTURAL |  |
| Diámetros | 1/2" hasta 1.1/2". |
| Largos | 1.1/2" hasta 8". |
| Material | Acero según ASTM A-325 - Tipo 1, A-490. |
| Terminación | Galvanizado (Caliente). |
| Marca de Grados ASTM para pernos hexagonales de Acero |
| Marca | Especificación | Usos recomendados |
|  | ASTM A-325 | Para requerimientos de alta resistencia a la tracción, especialmente para uniones estructurales exigidas mecánicamente. |
|  | ASTM A-490 | Para requerimientos de alta resistencia a la tracción, especialmente para uniones estructurales exigidas mecánicamente. |
| PERNO HEAGONAL DE TENSION CONTROLADA |  |
| Diámetros | M16 hasta M22 mm. |
| Largos | 50 hasta 130 mm. |
| Material | Acero según ASTM A-325M - Tipo 1 ( 8 S ) |
| Terminación | Negra (Pavonado). |
| Usa tuerca ASTM A-194M 2HM y golilla plana ASTM F-436M Marca de Gr. ASTM para pernos Estructurales de Acero |
| Marca | Especificación | Usos recomendados |
|  | ASTM A-325 M | Para requerimientos de alta resistencia a la tracción, especialmente para uniones estructurales exigidas mecánicamente. Facilitando sus Montajes. |
| PERNO CON RECESO HEXAGONAL CABEZA CILINDRICA PULGADAS |  |
| Diámetros | # 10(3/16") hasta 1/2" |
| Largos | 1/2" hasta 3" |
| Material | Acero Aleado (SAE G8) |
| Cabeza | Cilíndrica |
| Terminación | Negra (Pavonado) |
| Uso | En aplicaciones mecánicas especializadas. |
| PERNO CON RECESO HEXAGONAL CABEZA CILINDRICA METRICO |  |
| Diámetros | 6mm. hasta 12mm. |
| Largos | 16mm. hasta 100mm. |
| Material | Acero (ISO clase 10.9) |
| Cabeza | Cilíndrica |
| Terminación | Negra (Pavonado) |
| Uso | En aplicaciones mecánicas especializadas. |
| PRISIONERO CON RECESO HEXAGONAL PUNTA DE COPA |  |
| Diámetros | #10 hasta 5/8" |
| Largos | 3/16" hasta 3" |
| Material | Acero Aleado (Grado 8) |
| Terminación | Negra (Pavonado) |
| Uso | En aplicaciones mecánicas especializadas. |
| PERNO COCHE |  |
| Diámetros | 1/4" hasta 3/4" |
| Largos | 5/8" hasta 14" |
| Material | Acero Bajo Carbono |
| Terminación | Negra (Pavonado) |
| Uso | En carrocerías, galpones, pallets y en maderas en general. |
| PERNO ARADO |  |
| Diámetros | 3/8" - 7/16" - 1/2" |
| Largos | 1" a 2 1/2" |
| Material | 3 y 7 |
| Cabeza | Acero Carbono (SAE G2 y G5) |
| Terminación | Negra (Pavonado) y Cincado electrolítico |
| Uso | Para sujeción de discos arado. |
| PERNO MAQUINA PULGADAS |  |
| Diámetros | #5 (1/8") hasta 3/4" |
| Largos | 3/16" hasta 4" |
| Material | Acero Bajo Carbono, Bronce (Latón) |
| Ranuras | Recta, Phillips (contra pedido) y ranura combinada |
| Tipos de Cabezas | Plana avellanada y Binding. |
| Terminación | Cincado electrolítico, Acero sin recubrimiento. |
| Uso | En construcciones metálicas en general, como línea blanca, industria eléctrica. Ejemplos: Cocinas, lavadoras, estufas, rodados, juguetes, jugueras, muebles metálicos, etc. |
| PERNO MAQUINA METRICO |  |
| Diámetros | 3mm. hasta 6mm. |
| Largos | 4mm. hasta 50mm. |
| Material | Acero Bajo Carbono |
| Terminación | Cincado electrolítico |
| Cabeza | Binding |
| Ranura | Combinada |

Tuercas

| TUERCAS HEXAGONALES PULGADAS |  |
| --- | --- |
| Diámetros | #5(1/8") hasta 2.1/2" |
| Material | Acero (SAE G2, G5), Acero Inoxidable (AISI 316) y Bronce (Latón). |
| Terminación | Cincado electrolítico, Acero sin recubrimiento, Negra (Pavonado) y Galvanizado en caliente. |
| Uso | En estructuras y en aplicaciones mecánicas en general. |
| TUERCAS HEXAGONALES METRICAS |  |
| Diámetros | 3mm hasta 20mm |
| Material | Acero (ISO clase 5 y 8). |
| Terminación | Cincado electrolítico, Acero sin recubrimiento, Negra (Pavonado) |
| Uso | En fijaciones estructurales y en aplicaciones mecánicas en general. |
| TUERCAS CUADRADAS PULGADAS |  |
| Diámetros | #5(1/8") hasta 2" |
| Material | Acero (SAE G2, G5), Acero Inoxidable (AISI 316) y Bronce (Latón). |
| Terminación | Cincado electrolítico, Acero sin recubrimiento, Negra (Pavonado) y Galvanizado en caliente. |
| Uso | Se ensambla con pernos máquinas en aquellas fijaciones a bajas solicitaciones y en otras uniones según diseño y/o requerimiento. |
| TUERCAS MARIPOSA |  |
| Diámetros | #5(1/8") hasta 2" |
| Material | Acero (SAE G2, G5), Acero Inoxidable (AISI 316) y Bronce (Latón). |
| Terminación | Cincado electrolítico, Acero sin recubrimiento, Negra (Pavonado) y Galvanizado en caliente. |
| Uso | Para fijaciones rápidas y repetitivas por su fácil y rápida operación de soltar y aflojar manualmente |

GOLILLAS

| GOLILLA DE PRESION TIPO MÉDIUM (Pulgadas) |  |
| --- | --- |
| Diámetros | #8(5/32") hasta 1.1/2" |
| Material | Acero aleado y acero inoxidable |
| Terminación | Negra (Pavonado) y Zincada |
| Uso | Evita que las tuercas o piezas se suelten por movimientos o ubicación. Ejemplo: Estructuras, automóviles, máquinas, electrodomésticos, etc. |
| GOLILLA DE PRESION TIPO MÉDIUM (Métricas) |  |
| Diámetros | 10mm y 12mm. |
| Material | Acero aleado |
| Terminación | Negra (Pavonado) |
| Uso | Evita que las tuercas o piezas se suelten por movimientos o ubicación. Ejemplo: Automóviles, máquinas, Electrodomésticos, etc. |
| GOLILLA ESTRELLA |  |
| Diámetros | #8(5/32") hasta 1/2" |
| Material | Acero |
| Terminación | Negra (Pavonado) |
| Uso | Reemplaza la golilla de presión en artículos delicados tales como: armas, instrumental médico, etc. . |
| GOLILLA PLANA F-436 |  |
| Diámetros | 1/2" hasta 1.1/2" |
| Material | Acero al Carbono. |
| Terminación | Negra (Pavonado) |
| Uso | Distribuye mejor el apriete, evitando el roce de la tuerca A-194 2H (Estructuras). |

TABLA DE TORQUE PERNOS METRICOS

| DIN 272 Normal | Llave | Cal: 4.6 | Cal: 5.6 | Cal: 6.9 | Cal: 8.8 | Cal: 10.9 | Cal: 12.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Para tuercas | Allen | F [N] | M [Nm] | F [N] | M [Nm] | F [N] | M [Nm] | F [N] | M [Nm] | F [N] | M [Nm] | F [N] | M [Nm] |
| M 2 | 4 | 1.5 | 284 | 0.12 | 378 | 0.16 | 731 | 0.31 | 863 | 0.37 | 1,216 | 0.52 | 1,461 | 0.63 |
| M 2.3 | 4.5 |  | 407 | 0.20 | 544 | 0.27 | 1,049 | 0.51 | 1,245 | 0.60 | 1,755 | 0.84 | 2,099 | 1.01 |
| M 2.6 | 5 |  | 525 | 0.28 | 701 | 0.37 | 1,353 | 0.73 | 1,598 | 0.86 | 2,246 | 1.21 | 2,697 | 1.45 |
| M 3 | 5.5 | 2.5 | 726 | 0.44 | 966 | 0.59 | 1,863 | 1.13 | 2,206 | 1.34 | 3,109 | 1.88 | 3,727 | 2.26 |
| M 3.5 | 6 |  | 971 | 0.68 | 1,294 | 0.90 | 2,501 | 1.74 | 2,962 | 2.06 | 4,168 | 2.89 | 5,001 | 3.48 |
| M 4 | 7 | 3 | 1,255 | 1.00 | 1,677 | 1.34 | 3,226 | 2.60 | 3,825 | 3.04 | 5,374 | 4.32 | 6,453 | 5.15 |
| M 5 | 7, 8, 9 | 4 | 2,059 | 1.96 | 2,736 | 2.65 | 5,286 | 5.10 | 6,257 | 6.03 | 8,806 | 8.48 | 10,591 | 10.20 |
| M 6 | 8, 10 | 5 | 2,903 | 3.43 | 3,864 | 4.51 | 7,543 | 8.73 | 8,836 | 10.30 | 12,405 | 14.71 | 14,906 | 17.63 |
| M 7 | 11 | 6 | 4,236 | 5.59 | 5,649 | 7.45 | 10,885 | 14.22 | 12,945 | 17.16 | 18,191 | 24.52 | 21,771 | 28.44 |
| M 8 | 10, 13 | 6 | 5,315 | 8.24 | 7,090 | 10.79 | 13,680 | 21.58 | 16,230 | 25.50 | 22,751 | 35.30 | 27,360 | 42.17 |
| M 10 | 13, 15, 17 | 8 | 8,473 | 16.67 | 11,278 | 21.58 | 21,771 | 42.17 | 25,791 | 50.01 | 36,284 | 70.61 | 43,541 | 85.32 |
| M 12 | 15, 18, 19, 21 | 10 | 12,356 | 28.44 | 16,475 | 38.25 | 31,773 | 73.55 | 37,657 | 87.28 | 52,956 | 122.60 | 63,547 | 147.10 |
| M 14 | 22, 23, 24 | 12 | 12,965 | 45.11 | 22,653 | 60.80 | 43,639 | 116.70 | 51,681 | 138.30 | 72,667 | 194.20 | 87,279 | 235.40 |
| M 16 | 21, 24, 26 | 14 | 23,340 | 69.63 | 31,087 | 93.16 | 60,016 | 178.50 | 71,196 | 210.80 | 100,027 | 299.10 | 120,131 | 357.90 |
| M 18 | 27 | 14 | 28,341 | 95.12 | 37,853 | 127.50 | 72,961 | 245.50 | 86,494 | 289.30 | 121,602 | 411.90 | 146,118 | 490.30 |
| M 20 | 27, 30, 34 | 17 | 36,481 | 135.3 | 48,641 | 180.45 | 93,849 | 384.10 | 111,305 | 411.90 | 156,415 | 578.60 | 187,796 | 696.30 |
| M 22 | 32, 34, 36, 41 | 17 | 45,601 | 182.4 | 60,801 | 245.16 | 117,189 | 470.70 | 139,254 | 559.00 | 195,642 | 784.50 | 234,378 | 941.30 |
| M 24 | 36, 41 | 19 | 52,563 | 230.5 | 70,019 | 308.91 | 135,331 | 598.20 | 160,338 | 711.00 | 225,552 | 1,000.00 | 270,662 | 1,196.00 |
| M 27 | 41, 46 | 19 | 69,235 | 343.2 | 92,280 | 460.90 | 177,990 | 887.50 | 210,842 | 1,049.00 | 296,159 | 1,481.00 | 355,980 | 1,775.00 |
| M 30 | 46, 50 | 22 | 84,043 | 465.8 | 112,286 | 622.72 | 215,745 | 1,206.00 | 255,952 | 1,422.00 | 359,902 | 2,010.00 | 432,471 | 2,403.00 |
| M 33 | 50, 55 | 24 | 104,931 | 632.5 | 139,744 | 848.30 | 269,682 | 1,628.00 | 319,695 | 1,932.00 | 449,142 | 2,716.00 | 539,363 | 3,266.00 |
| M 36 | 55, 60 | 27 | 123,073 | 814.00 | 164,261 | 1,089.00 | 316,753 | 2,099.00 | 374,612 | 2,481.00 | 527,595 | 3,491.00 | 632,526 | 4,197.00 |
| M 39 | 60, 65 | 30 | 148,080 | 1,059.00 | 197,113 | 1,412.00 | 380,496 | 2,716.00 | 451,104 | 3,226.00 | 633,506 | 4,531.00 | 760,992 | 5,443.00 |
| M 42 | 65 | 32 | 169,164 | 1,304.00 | 225,552 | 1,746.00 | 435,413 | 3,364.00 | 515,827 | 3,991.00 | 725,688 | 5,609.00 | 870,826 | 6,727.00 |
| M 45 | 70 | 36 | 198,093 | 1,638.00 | 264,778 | 2,177.00 | 509,943 | 4,207.00 | 604,087 | 4,992.00 | 850,232 | 7,012.00 | 1,019,886 | 8,414.00 |
| M 48 | 75 | 36 | 222,610 | 1,981.00 | 297,140 | 2,683.00 | 573,686 | 5,080.00 | 679,597 | 6,021.00 | 956,144 | 8,473.00 | 1,147,372 | 10,150.00 |
| M 52 | 80 | 41 | 267,720 | 2,540.00 | 356,960 | 3,393.00 | 688,423 | 6,541.00 | 815,909 | 7,747.00 | 1,147,372 | 10,885.00 | 1,377,827 | 13,092.00 |

|  | DIAMETRO Y CANTIDAD DE PERNOS S/G LIBRAJE |
| --- | --- |
|  | 150LB | 300 LB | 600 LB | 900 LB | 1500 LB | 2500 LB |
| Piping | Diam | Largo | Cant | Diam | Largo | Cant | Diam | Largo | Cant | Diam | Largo | Cant | Diam | Largo | Cant | Diam | Largo | Cant |
| 1/2´´ |  | 2``1/4 | 4 | 1/2´´ | 2´´1/2 | 4 | 1/2´´ | 3´´ | 4 | 3/4´´ | 4´´1/4 | 4 | 3/4´´ | 4´´1/4 | 4 | 3/4´´ | 4´´3/4 | 4 |
| 3/4´´ | 1/2´´ | 2``1/4 | 4 | 5/8´´ | 3´´ | 4 | 5/8´´ | 3´´1/2 | 4 | 3/4´´ | 4´´1/2 | 4 | 3/4´´ | 4´´1/2 | 4 | 3/4´´ | 5´´ | 4 |
| 1´´ | 1/2´´ | 2´´1/2 | 4 | 5/8´´ | 3´´ | 4 | 5/8´´ | 3´´1/2 | 4 | 7/8´´ | 5´´ | 4 | 7/8´´ | 5´´ | 4 | 7/8´´ | 5´´1/2 | 4 |
| 1´´1/4 | 1/2´´ | 2´´1/2 | 4 | 5/8´´ | 3´´1/4 | 4 | 5/8´´ | 3´´3/4 | 4 | 7/8´´ | 5´´ | 4 | 7/8´´ | 5´´ | 4 | 1´´ | 6´´ | 4 |
| 1´´1/2 | 1/2´´ | 2´´3/4 | 4 | 3/4´´ | 3´´1/2 | 4 | 3/4´´ | 4´´1/4 | 4 | 1´´ | 5´´1/2 | 4 | 1´´ | 5´´1/2 | 4 | 1´´1/8 | 6´´3/4 | 4 |
| 2´´ | 5/8´´ | 3´´1/4 | 4 | 5/8´´ | 3´´1/2 | 8 | 5/8´´ | 4´´1/4 | 8 | 7/8´´ | 5´´3/4 | 8 | 7/8´´ | 5´´3/4 | 8 | 1´´ | 7´´ | 8 |
| 2´´1/2 | 5/8´´ | 3´´1/2 | 4 | 3/4´´ | 4´´ | 8 | 3/4´´ | 4´´3/4 | 8 | 1´´ | 6´´1/4 | 8 | 1´´ | 6´´1/4 | 8 | 1´´1/8 | 7´´3/4 | 8 |
| 3´´ | 5/8´´ | 3´´1/2 | 4 | 3/4´´ | 4´´1/4 | 8 | 3/4´´ | 5´´ | 8 | 7/8´´ | 5´´3/4 | 8 | 1´´1/8 | 7´´ | 8 | 1´´1/4 | 8´´3/4 | 8 |
| 3´´1/2 | 5/8´´ | 3´´1/2 | 8 | 3/4´´ | 4´´1/4 | 8 | 7/8´´ | 5´´1/2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4´´ | 5/8´´ | 3´´1/2 | 8 | 3/4´´ | 4´´1/2 | 8 | 7/8´´ | 5´´3/4 | 8 | 1´´1/8 | 6´´3/4 | 8 | 1´´1/4 | 7´´3/4 | 8 | 1´´1/2 | 10´´ | 8 |
| 5´´ | 3/4´´ | 3´´3/4 | 8 | 3/4´´ | 4´´3/4 | 8 | 1´´ | 6´´1/2 | 8 | 1´´1/4 | 7´´1/2 | 8 | 1´´1/2 | 9´´3/4 | 8 | 1´´3/4 | 12´´ | 8 |
| 6´´ | 3/4´´ | 4´´ | 8 | 3/4´´ | 4´´3/4 | 12 | 1´´ | 6´´3/4 | 12 | 1´´1/8 | 7´´3/4 | 12 | 1´´3/8 | 10´´1/4 | 12 | 2´´ | 13´´3/4 | 8 |
| 8´´ | 3/4´´ | 4´´1/4 | 8 | 7/8´´ | 5´´1/2 | 12 | 1´´1/8 | 7´´3/4 | 12 | 1´´3/8 | 8´´3/4 | 12 | 1´´5/8 | 11´´1/2 | 12 | 2´´ | 15´´1/4 | 12 |
| 10´´ | 7/8´´ | 4´´3/4 | 12 | 1´´ | 6´´1/4 | 16 | 1´´1/4 | 8´´1/2 | 16 | 1´´3/8 | 9´´1/4 | 16 | 1´´7/8 | 13´´1/2 | 12 | 2´´1/2 | 19´´1/4 | 12 |
| 12´´ | 7/8´´ | 4´´3/4 | 12 | 1´´1/8 | 6´´3/4 | 16 | 1´´1/4 | 8´´3/4 | 20 | 1´´3/8 | 10´´ | 20 | 2´´ | 15´´ | 16 | 2´´3/4 | 21´´1/4 | 12 |
| 14´´ | 1´´ | 5´´1/4 | 12 | 1´´1/8 | 7´´ | 20 | 1´´3/8 | 9´´1/4 | 20 | 1´´1/2 | 10´´3/4 | 20 | 2´´1/4 | 16´´1/4 | 16 |  |  |  |
| 16´´ | 1´´ | 5´´1/2 | 16 | 1´´1/4 | 7´´1/2 | 20 | 1´´1/2 | 10´´ | 20 | 1´´5/8 | 11´´1/4 | 20 | 2´´1/2 | 17´´3/4 | 16 |  |  |  |
| 18´´ | 1´´1/8 | 6´´ | 16 | 1´´1/4 | 7´´3/4 | 24 | 1´´5/8 | 10´´3/4 | 20 | 1´´7/8 | 13´´ | 20 | 2´´3/4 | 19´´1/2 | 16 |  |  |  |
| 20´´ | 1´´1/8 | 6´´1/4 | 20 | 1´´1/4 | 8´´1/4 | 24 | 1´´5/8 | 11´´1/2 | 24 | 2´´ | 13´´3/4 | 20 | 3´´ | 21´´1/2 | 16 |  |  |  |
| 24´´ | 1´´1/4 | 7´´ | 20 | 1´´1/2 | 9´´1/4 | 24 | 1´´7/8 | 12´´ | 24 | 2´´1/2 | 17´´1/4 | 20 | 3´´1/2 | 24´´1/4 | 16 |  |  |  |

FLANGES

|  | Dimensiones | Orificio | Largo de cubo |
| --- | --- | --- | --- |
| Medida Nominal | Diámetro Externo | Espesor | Diámetro Resalte R | Diámetro cubo X | Welding* Neck Socket B1 | Slip-on Socket B2 | Lap Joint B3 | Welding Neck Y1 | Slip-On Threaded Socket Y2 | Lap Joint Y3 |
| 1/2 | 3.50 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0.62 | 0.88 | 0.90 | 1.88 | 0.63 | 0.63 |
| 3/4 | 3.88 | 0.50 | 1.69 | 1.50 | 0.82 | 1.09 | 1.11 | 2.06 | 0.63 | 0.63 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 2.00 | 1.94 | 1.05 | 1.36 | 1.38 | 2.19 | 0.69 | 0.69 |
| 1 1/4 | 4.63 | 0.63 | 2.50 | 2.31 | 1.38 | 1.70 | 1.72 | 2.25 | 0.81 | 0.81 |
| 1 1/2 | 5.00 | 0.69 | 2.88 | 2.56 | 1.61 | 1.95 | 1.97 | 2.44 | 0.88 | 0.88 |
| 2 | 6.00 | 0.75 | 3.63 | 3.06 | 2.07 | 2.44 | 2.46 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
| 2 1/2 | 7.00 | 0.88 | 0.13 | 3.56 | 2.47 | 2.94 | 2.97 | 2.75 | 1.13 | 1.13 |
| 3 | 7.50 | 0.94 | 4.00 | 4.25 | 3.07 | 3.57 | 3.60 | 2.75 | 1.19 | 1.19 |
| 3 1/2 | 8.50 | 0.94 | 5.50 | 4.81 | 3.55 | 4.07 | 4.10 | 2.81 | 1.25 | 1.25 |
| 4 | 9.00 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 4.03 | 4.57 | 4.60 | 3.00 | 1.31 | 1.31 |
| 5 | 10.00 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 5.05 | 5.66 | 5.69 | 3.50 | 1.44 | 1.44 |
| 6 | 11.00 | 1.00 | 8.50 | 7.56 | 6.07 | 6.72 | 6.75 | 3.50 | 1.56 | 1.56 |
| 8 | 13.50 | 1.13 | 10.63 | 9.69 | 7.98 | 8.72 | 8.75 | 4.00 | 1.75 | 1.75 |
| 10 | 16.00 | 1.19 | 12.75 | 12.00 | 10.02 | 10.88 | 10.92 | 4.00 | 1.94 | 1.94 |
| 12 | 19.00 | 1.25 | 15.00 | 14.38 | 12.00 | 12.88 | 12.92 | 4.50 | 2.19 | 2.19 |
| 14 | 21.00 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 13.25 | 14.14 | 14.18 | 5.00 | 2.25 | 3.13 |
| 16 | 23.50 | 1.44 | 18.50 | 18.00 | 15.25 | 16.16 | 16.19 | 5.00 | 2.50 | 3.44 |
| 18 | 25.00 | 1.56 | 21.00 | 19.88 | 17.25 | 18.18 | 18.20 | 5.50 | 2.69 | 3.81 |
| 20 | 27.50 | 1.69 | 23.00 | 22.00 | 19.25 | 20.20 | 20.25 | 5.69 | 2.88 | 4.06 |
| 22 | 29.50 | 1.81 | 25.25 | 24.25 | 21.25 | 22.22 | 22.25 | 5.88 | 3.13 | 4.25 |
| 24 | 32.00 | 1.88 | 27.25 | 26.13 | 23.25 | 24.25 | 24.25 | 6.00 | 3.25 | 4.38 |

|  |  |  |  | Perforaciones | Peso aproximado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro Nominal | Profundidad del Socket D | Dia. cubo en el bisel A | Radio filete r | Círculo de pernos | Diámetro Orificios | No. Orificios | Welding Neck | Slip-On Thrd. Sock. W | Lap Joint | Blind |
| 1/2 | 0.38 | 0.84 | 0.13 | 2.38 | 0.63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3/4 | 0.44 | 1.05 | 0.13 | 2.75 | 0.63 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 0.50 | 1.32 | 0.13 | 3.13 | 0.63 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1 1/4 | 0.56 | 1.66 | 0.19 | 3.50 | 0.63 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 1/2 | 0.63 | 1.90 | 0.25 | 3.88 | 0.63 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 0.69 | 2.38 | 0.31 | 4.75 | 0.75 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2 1/2 | 0.75 | 2.88 | 0.31 | 5.50 | 0.75 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 0.81 | 3.50 | 0.38 | 6.00 | 0.75 | 4 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| 3 1/2 | 0.88 | 4.00 | 0.38 | 7.00 | 0.75 | 8 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| 4 | 0.94 | 4.50 | 0.44 | 7.50 | 0.75 | 8 | 15 | 13 | 13 | 17 |
| 5 | 0.94 | 5.56 | 0.44 | 8.50 | 0.88 | 8 | 19 | 15 | 15 | 20 |
| 6 | 1.06 | 6.63 | 0.50 | 9.50 | 0.88 | 8 | 24 | 19 | 19 | 26 |
| 8 | 1.25 | 8.63 | 0.50 | 11.75 | 0.88 | 8 | 39 | 30 | 30 | 45 |
| 10 | 1.31 | 10.75 | 0.50 | 14.25 | 1.00 | 12 | 52 | 43 | 43 | 70 |
| 12 | 1.56 | 12.75 | 0.50 | 17.00 | 1.00 | 12 | 80 | 64 | 64 | 110 |
| 14 | 1.63 | 14.00 | 0.50 | 18.75 | 1.13 | 12 | 110 | 90 | 105 | 140 |
| 16 | 1.75 | 16.00 | 0.50 | 21.25 | 1.13 | 16 | 140 | 98 | 140 | 180 |
| 18 | 1.94 | 18.00 | 0.50 | 22.75 | 1.25 | 16 | 150 | 130 | 160 | 220 |
| 20 | 2.13 | 20.00 | 0.50 | 25.00 | 1.25 | 20 | 180 | 165 | 195 | 285 |
| 22 | 2.38 | 22.00 | 0.50 | 27.25 | 1.38 | 20 | 225 | 185 | 245 | 355 |

Medidas estándar, cañerías de acero inoxidable según ANSI / ASME B36.19M

| Tamaño Nom. pulg. | Diámetro externo mm | Schedule, espesor pared mm / peso Kg/m* |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5S | 10S | 40S | 80S |
| 1/8 | 10.3 | ... | 1.24 / 0.28 | 1.73 / 0.37 | 2.41 / 0.47 |
| 1/4 | 13.7 | ... | 1.65 / 0.49 | 2.24 / 0.63 | 3.02 / 0.80 |
| 3/8 | 17.1 | ... | 1.65 / 0.63 | 2.31 / 0.84 | 3.20 / 1.10 |
| 1/2 | 21.3 | 1.65 / 0.80 | 2.11 / 1.00 | 2.77 / 1.27 | 3.73 / 1.62 |
| 3/4 | 26.7 | 1.65 / 1.03 | 2.11 / 1.28 | 2.87 / 1.69 | 3.91 / 2.20 |
| 1 | 33.4 | 1.65 / 1.03 | 2.77 / 2.09 | 3.38 / 2.50 | 4.55 / 3.24 |
| 11/4 | 42.2 | 1.65 / 1.65 | 2.77 / 2.70 | 3.56 / 3.39 | 4.85 / 4.47 |
| 11/2 | 48.3 | 1.65 / 1.91 | 2.77 / 3.11 | 3.68 / 4.05 | 5.08 / 5.41 |
| 2 | 60.3 | 1.65 / 2.40 | 2.77 / 3.93 | 3.91 / 5.44 | 5.54 / 7.48 |
| 21/2 | 73.0 | 2.11 / 3.69 | 3.05 / 5.26 | 5.16 / 8.63 | 7.01 / 11.41 |
| 3 | 88.9 | 2.11 / 4.51 | 3.05 / 6.45 | 5.49 / 11.29 | 7.62 / 15.27 |
| 31/2 | 101.6 | 2.11 / 5.18 | 3.05 / 7.40 | 5.74 / 13.57 | 8.08 / 18.63 |
| 4 | 114.3 | 2.11 / 5.84 | 3.05 / 8.36 | 6.02 / 16.07 | 8.56 / 22.32 |
| 5 | 141.3 | 2.77 / 9.47 | 3.40 / 11.57 | 6.55 / 21.77 | 9.53 / 30.97 |
| 6 | 168.3 | 2.77 / 11.32 | 3.40 / 13.84 | 7.11 / 28.26 | 10.97 / 42.56 |
| 8 | 219.1 | 2.77 / 14.79 | 3.76 / 19.96 | 8.18 / 42.55 | 12.70 / 64.64 |
| 10 | 273.1 | 3.40 / 22.63 | 4.19 / 27.78 | 9.27 / 60.31 | 12.70 / 96.01 |
| 12 | 323.9 | 3.96 / 31.25 | 4.57 / 36.00 | 9.53 / 73.88 | 12.70 / 132.08 |
| 14 | 355.6 | 3.96 / 34.36 | 4.78 / 41.30 | ... | ... |
| 16 | 406.4 | 4.19 / 41.56 | 4.78 / 47.29 | ... | ... |
| 18 | 457 | 4.19 / 46.81 | 4.78 / 53.26 | ... | ... |
| 20 | 508 | 4.78 / 59.25 | 5.54 / 68.61 | ... | ... |
| 22 | 559 | 4.78 / 65.24 | 5.54 / 75.53 | ... | ... |
| 24 | 610 | 5.54 / 82.47 | 6.35 / 94.45 | ... | ... |
| 30 | 762 | 6.35 / 118.31 | 7.92 / 147.36 | ... | ... |

(*) valores de peso / metro calculados para acero al carbono. Los aceros inoxidables ferríticos pueden ser un 5% menores mientras que los austeníticos pueden ser un 2 % mayores.                                Valores de schedule superiores disponibles según tabla ANSI / ASME B36.10M

|  | Tubos intercambiadores de calor en acero inoxidable 304, 316 y otros aceros y aleaciones especiales, resistentes a cloruros ( SAF2304, 2205, 904L, 254SMO), resistentes a altas temperaturas( 253 MA) etc., según los requerimientos particulares de cada proyecto. |
| --- | --- |
| Son tubos de largo estándar 12.6 m ( u otro a pedido ), de espesor de pared delgada (gauge:10 – 22 BWG = 3.4 – 0.71 mm) y diámetros relativamente pequeños( 1/4" – 6" ) para conseguir una relación área/volúmen elevada, lo que asegura un intercambio de calor eficiente. Tienen aplicación en operaciones de calentamiento de fluidos, enfriamiento de fluidos, condensación de vapores, recuperación de calor en chimeneas y otros medios. La selección del material se determina por la naturaleza y composición de los fluidos o gases que estarán en contacto con el tubo, tanto en su pared interior como exterior, y la temperatura máxima de operación. Las dimensiones del tubo deben está de acuerdo con los cálculos de ingeniería correspondientes al diseño del intercambiador de calor. |

|  | Válvulas de Compuerta |
| --- | --- |
|  | Válvulas de Globo |
|  | Válvulas de Retención |
|  | Válvulas de Mariposa |
|  | Válvulas de Bola |
|  | Válvulas de Diafragma |

| Válvulas de Compuerta Son de operación On-Off (completamente abierta o completamente cerrada). Se usan cuando se requiere una mínima caída de presión o mínima resistencia al paso de fluido. Su uso más recomendado es: |
| --- |
|  | Para abrir o cerrar no para regular flujo |
|  | Cuando se requiere su operación poco frecuentemente. |

| Válvulas de Globo Su función es regular el flujo de un fluido. Deben instalarse de modo que la presión actúe bajo el asiento. Esto permite cambiar la empaquetadura de la prensa estopa, sin cortar por completo la circulación del fluido. Su uso más recomendado es: |
| --- |
|  | Para regulación o restricción |
|  | Para operación frecuente |
|  | Para un aumento de la resistencia al flujo |
|  | Para sello hermético al estar cerrada |

| Válvulas de Retención Su única función es impedir el retorno de un fluido. No debe confiarse en que sean absolutamente herméticas. Se accionan rápida y automáticamente al cambio de sentido del fluido. La presión del flujo en el sentido normal mantiene abierta la válvula. Existen tres tipos de válvulas de retención: |
| --- |
|  | Válvula de Retención tipo Chapaleta (bisagra). El servicio recomendado para este tipo de válvulas es: |
|  | Para mínima resistencia al flujo Para servicios con baja velocidad de flujo, especialmente líquidos. Para uso junto a válvulas de compuerta. |
|  | Válvulas de Retención tipo Pistón. El servicio recomendado para este tipo de válvulas es: |
|  | Para cambio frecuente en el sentido de flujo Para mayor resistencia al flujo Para líneas que manejan vapor, aire o gas. Para uso junto a válvulas de globo. |
|  | Válvula de Retención tipo Mariposa (swing o dúo check wafer). El servicio recomendado para este tipo de válvulas es similar al tipo chapaleta o bisagra con la ventaja de que ocupan mucho menos espacio. Su uso más recomendado es: |
|  | Para uso vertical y horizontal Para servicios con baja velocidad de flujo, especialmente líquidos. Para uso junto a válvulas de compuerta |

| Válvulas de Mariposa. Su función es el bloqueo total o la regulación de un flujo. Sólo requiere un giro de 90º del disco para abrir. Son absolutamente herméticas y originan una baja caída de presión. Su uso más recomendado es: |
| --- |
|  | Para apertura o bloqueo total |
|  | Para regular flujo |
|  | Para baja caída de presión |
|  | Para operación frecuente |
|  | Para fluidos con algunos sólidos en suspensión. |

| Válvulas de Bola. Su función es obstruir o dejar libre paso a fluidos líquidos o gaseosos. Su funcionamiento es On-Off. No están diseñadas para regular fluidos. Su principal característica es la rapidez de cierre y su bajo costo. Deben usarse en diámetros pequeños para obtener mejor provecho de estas dos características. Su tipo es el más utilizado en el mercado. Hay innumerables alternativas de materiales y características específicas. Su uso más común es: |
| --- |
|  | Para apertura y cierre de líneas de gases |
|  | Para trabajo en diámetros pequeños a mediana y alta presión |
|  | No es recomendable para fluidos con alta concentración de sólidos en suspensión. |

| Válvulas de Diafragma. Su principal objetivo es permitir un sello hermético. El obstruir o dejar libre paso a un fluido se logra mediante una membrana (o diafragma) de caucho nitrilo, neopreno, teflón u otros. Se emplean normalmente con fluidos corrosivos, abrasivos o con sólidos en suspensión. |
| --- |
|  | Sus usos varían desde alimentarios hasta soluciones químicas más o menos corrosivas. |
|  | Según la aplicación, la válvula puede ser con interior todo de hierro, hierro revestido con caucho duro, teflón, PVC, acero carbono, acero inoxidable, etc. |